## Slide 1: NB-IoT物联系统设计实现及其应用
汇报人： 于碧涵
指导老师： 陈积明 教 授
史治国 教 授

## Slide 2: 汇报提纲
研究背景及意义
研究现状
研究内容及难点
进度安排

## Slide 3: 汇报提纲
研究背景及意义
研究现状
研究内容及难点
进度安排

## Slide 4
研究背景及意义
1995
2009
2016
比尔盖茨提出
物联网的概念。
国际电信联盟：物联网通信时代即将来临。
IBM提出智慧地球概念。
温家宝总理提出“感知中国”战略构想。
国家“十三五”规划纲要提出“发展物联网开环应用”。
2005
2009
物联网概念
以互联网等为信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互
联互通的网络。
物联网历史演变

## Slide 5
研究背景及意义
物联网具有广阔前景
在行业应用中比例逐年提高
到2020年实现300亿连接数
亚太、北美、西欧市场广阔
数据来源: IDC

## Slide 6: 汇报提纲
研究背景及意义
研究现状
研究内容及难点
进度安排

## Slide 7
研究现状
传输距离
<1米
米
十米
百米
千米
十千米
传输速率
低
高
现有连接技术
RFID, ZIGBEE, UWB, Bluetooth, Wifi等
传输距离短，速率高
存在功耗高、连接数小、成本高等缺陷
LPWA
现有连接技术
LPWA——低功耗广域物联网
 | NB-IoT | LoRa | Sigfox
频谱安全性 | GUL牌照波段，安全性高 | 无执照波段，难以协调 | 国内无可用频段
建网成本 | 与现蜂窝网融合演进，成本低 | 独立建设网络 | 独立建设网络，成本投入大
运营模式 | 运营商经营，广域物联 | 局域网运营 | Sigfox建网，与运营商合作运营
用户容量 | 50K | 2K~50K | 11.7K
覆盖距离，建网成本，运营模式，电池寿命等 |  |  | 
低时延
高可靠性
高速率
高频谱效率
低功耗
易部署
低成本
大覆盖
NB-IOT
私有技术
（LoRa等）
Notes: NB-IoT是3GPP专为运营商定制的LPWA蜂窝解决方案，在覆盖、功耗、成本、连接数等方面性能最优，最符合LPWA类业务需求。

## Slide 8
研究现状
NB-IoT技术特征
20dB 增益
5$ 模组成本
10 年电池寿命
50K连接数每小区
广覆盖
  窄带功率谱密度提升
  重传次数：16次
  编码增益
  简化射频硬件
  简化协议，降低成本
  简化电源管理
  简化协议 , 芯片功耗低
  功放效率高
  发射/接收时间短
  频谱效率高
  小包数据发送特征
  终端极低激活比
低功耗
大连接
低成本
LPWA应用部分痛点
终端功耗过高
无法满足海量
终端应用需求
典型场景网络覆盖不
足，如室内无线抄表、边远地区环境监控
终端种类多、批量小，业务开发门槛高，综合成本高
Notes: NB-IoT是3GPP专为运营商定制的LPWA蜂窝解决方案，在覆盖、功耗、成本、连接数等方面性能最优，最符合LPWA类业务需求。

## Slide 9: 研究现状
典型物联系统架构及存在问题
行业终端
通信模块
基站
核心网
物联网云平台
应用云平台
用户终端
终端侧
网络侧
平台侧
用户侧
终端功耗高
大数量设备连接管理欠缺
应用层协议不够优化，安全性低
数据分析不足

## Slide 10: 汇报提纲
研究背景及意义
研究现状
研究内容及难点
进度安排

## Slide 11
终端侧
功耗节省 终端内嵌liteOS操作系统，使用NB-IoT模组省电模式
网络侧
通信协议及安全 内嵌COAP，MQTT协议，AES加密算法
平台侧
物联网硬件设备大连接管理 设备影子，规则引擎，消息队列，读写分离
用户侧
数据挖掘与行为分析 分类模型构建，预测模型构建
研究难点及解决方案

## Slide 12
研究内容
研究框架
系统优化
终端侧
网络侧
平台侧
用户侧
电力抄表系统应用
充电桩系统应用

## Slide 13
研究内容
使用Keil将liteOS操作系统移植到STM32芯片中
测试API功能，包括传感器框架和安全框架
中断配置，资源配置
集成COAP, MQTT协议
支持远程固件升级
NB-IoT开发板
系统工作流程图
系统优化——终端侧
系统硬件工作流程
MCU嵌入liteOS操作系统

## Slide 14
研究内容
PSM
DRX Cycle
eDRX Cycle
适用于终端周期上报数据业务模式
适用于下行业务较多的场景
Active
IDLE
Active
IDLE
线缆
线缆
信号线
基站
屏蔽箱
衰减器
直流分析仪
触发不同业务模式，记录功耗
系统优化——终端侧
NB-IoT省电模式
终端功耗测试方案

## Slide 15
研究内容
COAP协议——基于REST架构的运行于UDP协议之上的应用层协议
MQTT协议——用于轻量级的发布/订阅式消息传输的即时通信协议
字节替代，行移位，列混淆，和轮密钥加
物联网应用层协议
系统优化——网络侧
传输加密算法
适用于对功耗要求较高，数据周期性上报场景
适用于即时性要求较高，需维持长连接场景
AES对称加密
固件升级

## Slide 16
研究内容
消息队列
终端设备
数据库读写分离，减轻并发压力
具有分账户管理功能，不同用户界面显示有差别
系统优化——平台侧
平台侧连接管理架构设计
IoT Hub
MQTT/COAP
设备影子
设备管理
规则引擎
安全认证/权限策略

## Slide 17
研究内容
数据挖掘流程图
系统优化——用户侧
数据挖掘与行为分析
数据收集及预处理
行为模式提取及行为类型推断
构建预测模型
测试验证

## Slide 18
研究内容
电力抄表系统应用
7am
9pm
基本诉求
业务诉求
低成本(海量规模)
低功耗(水表/气表，5年)
深度覆盖(安装位置诉求)
上报频次增加(阶梯收费、大数据分析诉求)
监控告警(故障发现)
实时上报(故障诊断)
实现细节
内嵌NB模组的采集器挂载32只电表
PSM模式，每小时上报一次电量数据
使用华为Ocean Connet平台作为连接管理平台
支持用户充值和查询，支持对电表启停
采集器
Ocean Connect平台
管理平台
用户端

## Slide 19
研究内容
充电桩系统应用
基本诉求
业务诉求
为新能源电动车提供充电服务
数据上报，实时控制
地下停车场环境
地图显示附近充电桩，快速找桩
扫描二维码使用，支持移动支付
根据使用频次，规划新充电桩的放置
拟实现细节
应用层使用MQTT协议，用心跳包保持长连接
基于GeoHash算法查找附近充电桩
提取用户特征，提取充电桩被使用特征
管理平台
用户端
平台侧使用微服务架构，连接管理，支付服务，
数据分析服务分模块部署

## Slide 20: 汇报提纲
研究背景及意义
研究现状
研究内容及难点
进度安排

## Slide 21: 进度安排
时间 | 进度
2017.12-2018.2 | 完成系统终端部分的硬件编程
2018.3-2018.6 | 完成平台端设计及编程，完成数据分析部分
2018.7-2018.11 | 部署智能电表应用及充电桩应用，调试并收集数据
2018.12-2019.3 | 整理文档及数据，撰写毕业论文，准备毕设答辩

## Slide 22
谢谢！